TCK420 技术参数与配置

| 斜床身车床 作业能力 | TCK420 |
| --- | --- |
| 作业能力 | 标准卡盘规格 | ” | 8 |
|  | 最大旋径 | mm | 420 |
|  | 床鞍旋径 | mm | 200 |
|  | 主轴拉管内径 | mm | Φ50 |
| 机床精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
|  | 重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| 移动量 | X轴行程 | mm | 180 |
|  | Z轴行程 | mm | 400 |
| 主轴 | 最高转速 | Rpm | 3200 |
|  | 主轴变速级数 |  | 无级 |
|  | 主轴端 |  | A2-6 |
|  | 主轴通孔直径 | mm | Φ62 |
|  | 主轴电机功率 | Kw | 5.5 |
| 刀塔 | 刀塔工位数 |  | 8工位 |
|  | 车刀刀体尺寸 | mm | 20X20 |
|  | 镗刀杆直径 | mm | φ25 |
| 进给速度 | 快速经给速度 | m/min | 20 |
|  | 切削经给速度 | mm/min | 1~15000 |
| 动力源 | 总电源容量（连续） | kva | 11 |
|  | 气源压力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 |
| 切削水箱容量 |  | L | 90 |
| 机床尺寸 | 高度 | mm | 1600 |
|  | 长度 | mm | 2450 |
|  | 宽度 | mm | 1700 |
| 机床重量 |  | Kg | 3000 |
| 备 注 |  |

一、技术参数

二、标准配置

1、滚珠丝杠 台湾（上银）

2、线性导轨 台湾（上银）

3、中空卡盘（台湾佳贺）、中空油缸（台湾佳贺）

4、伺服刀塔（台湾六鑫 LS*-160SV-ST中心高 80）

主轴单元 洛阳

5、液压尾座 轴承 NSK

6、润滑系统；

7、冷却系统

8、联轴器 广州菱科

9、台湾宝元控制系统；

10、日本安川伺服电机

11、北京超同步伺服主电机（5.5 KW）

出厂价格：16.8万